opatření obecné povahy

Změna č.8  územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚPnSÚ)

obce Velké Chvojno

Zastupitelstvo obce Velké Chvojno, příslušné podle §6 odst.(5) písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.350/2012 Sb., za použití §43 odst.(4) a §54 odst.(2) stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb., §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve spojení s ustanovením §185 odst.(4) stavebního zákona

v y d á v á

tuto změnu č.8 ÚPnSÚ obce Velké Chvojno, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č.20 ze dne 29.4.2013, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) obce Velké Chvojno č.2/1999, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č.2 ze dne 23.3.1999 a změněného

- změnou č.1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č. 10 dne 2.2.2000, jehož závazná část byla vydána obecně závaz-nou vyhláškou obce Velké Chvojno č.1/2000,

- změnou č.2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č. 28 dne 14.12.2005, jehož závazná část byla vydána obecně zá-vaznou vyhláškou obce Velké Chvojno č.2/2005,

- změnou č.3 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č. 20 dne 2.5.2005, jehož závazná část byla vydána obecně zá-vaznou vyhláškou obce Velké Chvojno č.2/2005,

- změnou č.4 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č. 28 dne 14.12.2005, jehož závazná část byla vydána obecně zá-vaznou vyhláškou obce Velké Chvojno č.3/2005,

- změnou č.5 tohoto územního plánu, vydanou usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č.9 dne 26.3.2008

- a změnou č.6 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva obce Velké Chvojno č.13 ze dne 17.12.2008, jehož závazná část byla vydána opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 11.4.2008

Poznámka :

Změna č.7 tohoto územního plánu byla zrušena po fázi schválení zadání této akce, a to usnesením Zastupitelstva obce Velké Chvojno č.8/2011 ze dne 23.11.2008.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se doplňuje takto :

- Nově se vymezují tyto funkční plochy :

  - zastavitelná plocha venkovského bydlení v k.ú. Luční Chvojno pro výstavbu 1 RD, označená v grafické části „LCH – B10“,

  - zastavitelná plocha venkovského bydlení v k.ú. Luční Chvojno pro výstavbu 2 - 3 RD, označená v grafické části této změny „LCH – B11“,

  - zastavitelná zemědělská plocha v k.ú. Luční Chvojno pro realizaci areálu chovu koz, označená v grafické části této změny „LCH – ZV1“,

  - zastavitelná plocha veřejného prostranství v k.ú. Velké Chvojno pro parkové úpravy s altánem, lavičkami pro odpočinek a s dětským hřištěm, označená v grafické části této změny „VCH – VP1“,

  - zastavitelná plocha venkovského bydlení v k.ú. Žďár pro výstavbu 1 RD, označená v grafické části „ŽĎ – B12“.

- Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1a) až 1e) se vymezují nové regulativy, které doplňují základní OZV obce Velké Chvojno č.2/1999.

3.  Všechny funkční plochy vymezená v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných ploch.

- Součástí změny č.8 ÚPnSÚ obce Velké Chvojno jsou tyto výkresy grafické části :

- Základní členění území	- lokality LCH – B10 a LCH – B11	v.č. 1.1

- lokalita VCH – B9 a ŽĎ – B12	v.č. 1.2

- lokality  VCH – ZV1                        v.č. 1.3

- legenda                                           v.č. 1.4

- b) Hlavní výkres	- lokality LCH – B10 a LCH – B11	v.č. 2.1

- lokalita VCH – B9 a ŽĎ – B12	v.č. 2.2

- lokality  VCH – ZV1                        v.č. 2.3

- legenda                                           v.č. 2.4

- Koordinační výkres                  - lokality LCH – B10 a LCH – B11	v.č. 3.1

- lokalita VCH – B9 a ŽĎ – B12	v.č. 3.2

- lokality  VCH – ZV1                        v.č. 3.3

- legenda                                           v.č. 3.4

- Širší vztahy									v.č. 4

- Zábor ZPF                               - lokality LCH – B10 a LCH – B11	v.č. 5.1

- lokalita VCH – B9 a ŽĎ – B12	v.č. 5.2

- lokality  VCH – ZV1                        v.č. 5.3

- legenda                                           v.č. 5.4

5.  Dnem účinnosti této změny (§173 odst.(1) správního řádu) zůstává v plné  platnosti   OZV obce Velké Chvojno č.2/1999, včetně změn č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 této OZV.

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění změny č.8 ÚPnSÚ obce Velké Chvojno obsahuje textovou a grafickou část.

A.  Textová část

  - Postup při pořízení změny

Vzhledem na nové požadavky na rozšíření zastavitelného území obce v k.ú. Luční Chvojno, Velké Chvojno a Žďár, ve správním území obce Velké Chvojno, rozhodlo Zastupitelstvo obce svými usneseními č.22/2010 ze dne 29.9.2010 o rozšíření zastavitelného území pro výstavbu RD v k.ú. Luční Chvojno a Žďár, v k.ú. Velké Chvojno pro plochu veřejného prostranství (park) a v k.ú. Luční Chvojno pro zemědělskou činnost (chov koz). Návrh zadání změny č.8 ÚPnSÚ byl po veřejném projednání schválen Zastupitelstvem obce Velké Chvojno usnesením č.11/2012 ze dne 21.3.2012.

Zpracovaný návrh změny č.8 ÚPnSÚ byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi na společném jednání dne 19.7.2012 na OÚ Velké Chvojno, a to podle §50 odst.(2) stavebního zákona a veřejné projednání návrhu změny č.8 ÚPnSÚ podle §52 odst.(1) se uskutečnilo dne 21.2.2013 na OÚ Velké Chvojno, s vystavením návrhu k veřejnému nahlédnutí na OÚ ve dnech 22.1.2013 – 28.2.2013.

  - Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Z hlediska požadavků vyplývajících z „Politiky územního rozvoje České republiky“, schválené Usnesením vlády č.929 České republiky ze dne 20.července 2009, bylo třeba uplatnit republikové priority územního plánování, uvedené v bodě 2.2 usnesení. Dále respektovat návrh kapitoly 2, obsahující republikové priority územního plánování pro konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územně plánovací činnosti krajů a obcí, kterými jsou stanovovány podmínky pro změny v konkrétním území. Rovněž bylo nutno respektovat stanovená kriteria a podmínky pro rozhodování o změnách  v území pro „OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem“, a to ve smyslu zlepšování podmínek pro příznivé životní prostředí. Návrh změny č.8 ÚPnSÚ všechny požadavky dotýkající se řešeného území respektuje.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), vydané dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva ÚK č.23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011, které nabyly dne 20.10.2011 účinnosti, stanovují pro změnu č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 – Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Obec Velké Chvojno je jeho součástí.

Z úkolů pro územní plánování, stanovených pro rozvojovou oblast OB6 v PÚR 2008 a zpřesněných v ZÚR a týkajících se řešených území změny č. 8 ÚPnSÚ je nejdůležitější chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické znaky rozvojové oblasti

Návrh svým řešením tento úkol zohledňuje tím, že lokalizací zastavitelných ploch pro bydlení citlivým způsobem rozšiřuje plochy kvalitního venkovského bydlení v částech obce Luční Chvojno a Žďár a podporuje tak i neustále se zvyšující zájem o bydlení v kvalitním prostředí tohoto území.

Obec je zařazena do krajinného celku KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a).

Do území obce Velké Chvojno zasahuje zájmové území  AČR (objekt Nakléřov) a výhradní ložisko pro těžbu stavebního kamene (309400000) – Libouchec.

Z úkolů pro územní plánování, stanovených ZÚR ÚK pro obec Velké Chvojno vyplývá nutnost dále respektovat u lokalit VCH-VO1 a ŽĎ-B12 :

- NRBK K4 „Jezeří (71) – Stříbrný roh (19)

Tento prvek ÚSES je ve značné vzdálenosti od řešených území.

Žádné jiné požadavky z nadřazené ÚPD – ZÚR ÚK pro řešené území nevyplývají.

Všechny priority vyplývající z „Politiky územního rozvoje České republiky 2008“ – a územně plánovací dokumentace vydané krajem – ZÚR ÚK, jsou v návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno respektovány. V řešeném území nebyly s ohledem na rozsah změny zjištěny žádné vzájemné střety v území a ani střety s požadavky a podmínkami PÚR 2008 ani ZÚR ÚK, které bylo nutno v rámci této změny územního plánu řešit.

  - Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Z hlediska širších vztahů všechny lokality přímo navazují na současně zastavěné území obce a v žádném případě nenarušují urbanistickou hodnotu částí obce Luční Chvojno, Velké Chvojno a Žďár, ani se výrazně nedotknou jejich dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem ke skutečným podmínkám současného stavu v obcích a k relativně malé rozloze lokalit, je předložené řešení jednoznačné. Využití území všech lokalit se jeví jako účelné z důvodů možnosti výstavby RD ve třech lokalitách obce Velké Chvojno a zajištění ploch v jedné lokalitě pro veřejné prostranství a v jedné pro zemědělskou výrobu.

Řešení změny č.8 ÚPnSÚ Velké Chvojno vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – přírody, vody, zeleně a ovzduší.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh změny č.6 ÚPnSÚ Velké Chvojno je v plném rozsahu zpracován v souladu s příslušnými podmínkami stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění zákona č.350/2012 Sb. a vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Všechna stanoviska došlá od dotčených orgánů a krajského úřadu, uplatněná podle zvláštních předpisů, byla pořizovatelem prostřednictvím zhotovitele (projektanta) ÚPD posouzena a relevantní požadavky zahrnuty do dokumentace.

V rámci projednání návrhu ÚPD nebylo nutno řešit problematiku rozporem.

6.   Vyhodnocení splnění zadání

Označení lokalit (LCH – B10 a LCH – B11 v k.ú. Luční Chvojno a ŽĎ – B12 v k.ú. Žďár) navazuje na značení a číslování lokalit v základním ÚPnSÚ Velké Chvojno,  zpracovaným  v roce  1999  a s chváleným  Zastupitelstvem  obce  Velké

Chvojno dne 23.3.1999 a jeho změn ÚPnSÚ č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 v následujících létech.

Zadání změny č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno bylo zpracováno ve smyslu §47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., rovněž v platném znění o základním obsahu zadání dle této vyhlášky.

V návrhu jsou akceptovány oprávnění a relevantní připomínky uplatněné vůči předpokládanému zadání změny č. 8 ÚPnSÚ – až vyhodnocení připomínek a námitek z veřejného projednání zadání.

7.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

urbanistické řešení

Lokalita LCH – B10

Rozšíření zastavitelného území v k.ú. Luční Chvojno (část obce Velké Chvojno). Jedná se o území určené pro výstavbu jednoho rodinného domu. Lokalita navazuje na zastavěné území obce Velké Chvojno.

V řešené lokalitě se nenacházejí žádné historické, kulturní a přírodní hodnoty území. Ochrana hodnot území – zachování charakteru zahradního bydlení.

Lokalita LCH – B11

Rozšíření zastavitelného území v k.ú. Luční Chvojno (část obce Velké Chvojno). Jedná se o území určené pro výstavbu dvou až tří rodinných domů. Lokalita navazuje na zastavěné území obce Luční Chvojno.

V řešené lokalitě se nenacházejí žádné historické, kulturní a přírodní hodnoty území. Ochrana hodnot území – zachování charakteru zahradního bydlení.

Lokalita LCH – ZV1

Rozšíření zastavitelného území v k.ú. Luční Chvojno (část obce Velké Chvojno). Jedná se o území určené pro zemědělskou výrobu s možností výstavby drobných jednopodlažních zemědělských staveb. Lokalita navazuje na zastavěné území obce Luční Chvojno.

V řešené lokalitě se nenacházejí žádné historické, kulturní a přírodní hodnoty území. Ochrana hodnot území – zachování charakteru zahradního bydlení.

Lokalita VCH – VP1

Rozšíření zastavitelného území v k.ú. Velké Chvojno. Jedná se o území určené pro zřízení veřejného prostranství – parku s drobnou výstavbou (altán, lavičky pro odpočinek, dětské hřiště a pod).

V řešené lokalitě se nenacházejí žádné historické, kulturní a přírodní hodnoty území. Ochrana hodnot území – zachování charakteru zahradního bydlení.

Lokalita ŽĎ – B12

Rozšíření zastavitelného území v k.ú. Žďár (část obce Velké Chvojno). Jedná se o území určené pro výstavbu jednoho rodinného domu. Lokalita navazuje na zastavěné území obce Velké Chvojno.

V řešené lokalitě se nenacházejí žádné historické, kulturní a přírodní hodnoty území. Ochrana hodnot území – zachování charakteru zahradního bydlení.

Stanovení podmínek využití ploch

Lokality LCH-B10, LCH-B11, ŽĎ-B12

Zastavitelné území

Charakteristika:

BV – plochy bydlení (venkovského typu)

Plochy jsou určeny pro individuální bydlení v rodinných domech s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného zvířectva v rozsahu pro vlastní potřebu rodiny.

Způsob využití ploch

Hlavní využití :

- bydlení v individuálních rodinných domech

- rodinné bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva v rozsahu pro vlastní potřebu rodiny

Přípustná využití :

- garáže a parkoviště v souvislosti s rodinným bydlením

- stavby pro chovatelství a pěstitelství

- zařízení pro maloobchod, služby pro obyvatele území, drobné řemeslné činnosti, za předpokladu splnění hygienických předpisů pro bydlení

- zařízení kulturní, sociální, zdravotní a školská pro obsluhu tohoto území

- zařízení pro dočasné ubytování a stravování jako součást rodinných domů

Nepřípustné využití :

- chatové objekty

- všechny ostatní funkce, nesplňující podmínky přípustného využití

- všechny druhy činností, které nesplňují hygienické normy pro bydlení a narušují přímo, nebo druhotně pozemky souseda (intenzita dopravy, hluk, prach, exhalace a pod.)

Podmínky prostorového a objemového uspořádání :

Jednotlivé objekty, popř. seskupení obytných a hospodářských objektů jejichž využití odpovídá nárokům na rodinné bydlení s užitkovými zahradami, o velikosti kolem 1 000 m² s koeficientem zastavění do 20%. Zastavěná plocha rodinných domků převážně do 300 m², výškově max. 2 nadzemní podlaží s podkrovím, garáž by měla být začleněna do půdorysu rodinného domu.

Účelové stavby pro chovatelství a samozásobitelskou, nebo pěstební činnost budou zřizovány se souhlasem vlastníků sousedních pozemků (osob, majících jiná práva k sousedním pozemkům).

Nová výstavba bude přizpůsobena požadavkům na stavby realizované v CHKO České Středohoří !

Lokalita LCH-ZV1

Zastavitelné území

Charakteristika :

ZV – plochy zemědělské

- veškerá zařízení sloužící intenzivní zemědělské výrobě

- areály zemědělských služeb

- farmy pro chov hospodářských zvířat a s tím související výroba potravin

Způsob využití ploch

Hlavní využití :

- pastvina

- pěstitelská činnost týkající se rostlinné produkce – krmivo

- účelové stavby pro zemědělskou výrobu a chovatelství

- zpracování a výroba zemědělských produktů

Přípustná využití :

- stavby a plochy pro poskytování služeb, souvisejících se zemědělskou výrobou, veřejnosti

- plochy pro odstavení vozidel a zemědělské techniky na vlastním pozemku

- stavby s využitím jako zázemí personálu farmy, kromě bydlení

- stavby pro přechodné ubytování správce, nebo majitele farmy

Nepřípustné využití:

- bytové domy

- rekreační chaty, chalupy a domky

- stavby pro podnikání a výrobu, která nesouvisí s činností farmy (chov koz)

Pravidla pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) :

Severní část areálu:

    - bude sloužit jako pastvina s možností umístění těchto staveb trvalého charakteru: studna s rozvodem vody, přívod elektro, celoroční ustájení trvalého charakteru pro plemeníky, hnojiště trvalého charakteru, drobná vodní plocha přírodního charakteru

Jižní část areálu:

    - ostatní stavby trvalého charakteru (jako např. stáj, dojírna, seník atp.) budou umístěny v části přimknuté k sídlu tj. k obci Luční Chvojno

Společné podmínky pro využití severní i jižní části areálu:

    - pevné jednopodlažní stavby trvalého charakteru se sedlovou či pultovou střechou s možností využití podkroví pro sklad sena

    - lehké stavby dočasného charakteru (např. letní přístřešky) jsou akceptovatelné v části plochy určené pro pastvu

    - nové stavby budou přizpůsobeny požadavkům na stavby v CHKO České Středohoří

Lokalita VCH-VP1

Zastavitelné území

Charakteristika :

VP – plochy veřejných prostranství

Plocha veřejného prostranství s využitím pro parkové úpravy; hlavní funkcí je každodenní rekreace ve veřejném prostoru utvářeném zelení.

Způsob využití ploch

Hlavní využití území:

    - každodenní rekreace

    - plochy pro pasivní a aktivní rekreační pobyt

    - dětské hřiště

    - louky pro rekreační pobyt

    - drobná architektura umožňující rekreační pobyt (lavičky, altán, odpadkové koše, objekt údržby parku a pod.)

    - pěší cesty

Přípustné využití území :

    - cyklistické cesty

    - parkovací plocha pro cca 3 OA u vjezdu do lokality

Nepřípustné využití území:

    - obytné stavby, rekreační chaty a domky

    - stavby pro výrobu a skladování

    - stavby pro ostatní podnikatelskou činnost

Pravidla pro uspořádání území (funkční, objemová, plošná apod.):

Návrh, založení a údržba zeleně musí být prováděna odborně a trvale. Je nezbytné vybavení drobnou architekturou, umožňující rekreační pobyt.

Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování :

Dopravní infrastruktura

    - Lokalita LCH-B10

Řešené území bude napojeno na stávající silnici III. třídy (III/25361), která prochází podél jižního okraje řešené lokality. Ochranné pásmo OP 15 m od osy silnice.

    - Lokalita LCH-B11

Napojení lokality přímo na stávající silnici III. třídy (III/25361), která prochází podél jižního okraje řešeného území. Ochranné pásmo 15 m od osy silnice.

    - Lokalita LCH-ZV1

Napojení lokality na místní komunikační systém. Vjezd na jihovýchodní část lokality ze stávající obslužní komunikace.

    - Lokalita VCH-VP1

Napojení lokality přímo na stávající silnici III. třídy (III/25361), která prochází podél jihozápadního okraje řešeného území. Nutno respektovat OP silnice III. třídy – 15 m od osy vozovky.

    - Lokalita ŽĎ-B12

Napojení lokality přímo na stávající silnici III. třídy (III/25361), která prochází podél jižního okraje řešeného území. Ochranné pásmo 15 m od osy silnice.

Cyklostezka

Přes obec Luční Chvojno prochází po silnici III. třídy (III/25361) stávající cyklostezka č. 3066.

Klidová doprava

Odstavná a parkovací stání osobních automobilů budou umístěna na pozemcích majitelů RD. Minimálně 1 stání pro OA na jeden byt.

Veřejná infrastruktura

Plocha veřejného prostranství s využitím pro parkové úpravy, označená jako lokalita VCH-VP1, jejíž hlavní funkcí je každodenní rekreace v daném prostoru.

Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Pitná voda

Lokalita LCH-B10

Zásobování plánované výstavby 1 RD pitnou vodou bude řešeno přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 150, který prochází podél silnice III. třídy (III/25361).

Lokalita LCH-B11

Zásobování plánované výstavby 2 až 3 RD pitnou vodou bude řešeno přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu pro veřejnou potřebu DN 90 PVC – viz. výkresová dokumentace.

Lokalita LCH-ZV1

Zásobování areálu pro chov koz vodou z vlastní studny situované na pozemku areálu.

Lokalita VCH-VP1

Nepředpokládá se napojení veřejného prostranství na vodovodní řád pro veřejnou potřebu.

Lokalita ŽĎ-B12

Rodinný dům bude napojen vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řád pro veřejnou potřebu DN 90, vedený podél silnice III. třídy, až k okraji řešené lokality.

Poznámka:

Řídícím vodojemem pro zajištění dostatečného hydr. tlaku pro lokality LCH-B10 a LCH-B11 je vodojem Arnultovice s kótou dna 496,70 m.n.m. balt po vyrovnání.

Řídícím vodojemem pro zajištění dostatečného hydr. tlaku pro lokalitu ŽĎ-B12 je vodojem Žďár s max. hladinou na kótě 430 m.n.m. balt po vyrovnání.

Splaškové vody

Lokality LCH-B10, LCH-B11, LCH-ZV1

Ve výše uvedených lokalitách bude provedena likvidace splaškových vod do vybíracích žump (dle dispozic vodohospodářského orgánu). Kanalizační síť pro veřejnou potřebu není v obci umístěna.

Lokalita VCH-VP1

Není předpoklad vzniku splaškových vod.

Lokalita ŽĎ-B12

Do doby výstavby a zprovoznění veřejné kanalizace v obci Žďár bude provedena likvidace splaškové vody do vybírací žumpy, nebo bude čištěna v domovní ČOV a svedena do přilehlé vodoteče tj. do Klíšského potoka (dle dispozic vodohospo-dářského orgánu).

Dešťové vody

Dešťové vody ze všech lokalit řešených změnou č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno budou likvidovány na pozemcích jednotlivých lokalit. Nové přístupové komunikace budou odvodněny pomocí žlabů se zaústěním do terénu.

Požární voda

Kapacita vodovodu v Lučním Chvojně i ve Žďáru splňuje požadavky pro požární vodovod (týká se lokalit LCH-B10, LCH-B11, LCH-ZV1 a ŽĎ-B12).

Jako požární vodu pro lokalitu VCH-P1 možno použít vodu z vodní nádrže, nacházející se ve vzdálenosti cca 450 m u obce Velké Chvojno, nebo vodu z vodní nádrže, nacházející se u obce Žďár ve vzdálenosti cca 600 m.

Elektrická energie

Všechny lokality budou napojeny na stávající rozvody NN v místě. Elektrické rozvody NN jsou po celém území kapacitní a zajistí distribuci elektrické energie. V případě využití elektrické energie pro vytápění, bude nutno v místech výstavby RD distribuční síť přehodnotit.

Plynofikace

Celé správní území obce Velké Chvojno není plynofikováno.

Zásobování teplem

V řešených územích není žádný centrální zdroj tepelné energie, využitelný pro napojení lokalit dle návrhu řešení změny č.8 ÚPnSÚ. Vytápění bude řešeno na bázi ekologických paliv – elektřiny, biomasy, plynu (propan – butan) nebo též uhlí v kotlích, umožňující jeho ekologické spalování.

Telekomunikační spoje a jiné sítě

Zajištěno ze stávající telefonní sítě nebo mobilními telefony.

Nakládání s odpady

Svoz TKO z obcí z celého území ve správě obecního úřadu Velké Chvojno zajišťuje smluvní partner.

TKO bude ukládán do nádob umístěných na pozemcích majitelů RD. Pro ostatní objemový odpad jsou v obci rozmístěné velkokapacitní kontejnery, jejich svoz provádí obecní úřad Velké Chvojno svou vlastní dopravou. Ostatní odpad, dle druhu, nutno ukládat na skládkách k tomu určených.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení       podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně:

Koncepce uspořádání krajiny

Řešení změny č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno nemění uspořádání krajiny, pouze vymezuje plochy určené pro změny využití v těsné návaznosti na zastavěné území obcí Luční Chvojno a Žďár. Dále vymezuje plochu lokality VCH-VP1 určenou pro změnu využití ve volné zemědělské krajině.

Lokalita LCH-B10

Jedná o převedení nezastavěné plochy (travní porosty) na plochu zastavitelnou s využitím pro výstavbu jednoho rodinného domu.

Lokalita LCH-B11

Jedná o převedení nezastavěné plochy (travní porosty) na plochu zastavitelnou s využitím pro výstavbu 2 až 3 rodinných domů.

Lokalita LCH-ZV1

U lokality LCH-ZV1 se jedná převážně o zachování zemědělské půdy (trvalý travní porost) s využitím jako pastvina (chov koz) s možností výstavby drobných jednopodlažních staveb a zařízení spojených s touto činností.

Lokalita VCH-VP1

Jedná se o zachování a zkulturnění stávající plochy (trvalý travní porost, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří), enklávy vyrostlé zeleně uprostřed luk, pro krátkodobou rekreaci obyvatel z přilehlých obcí i z okolí. Řešení parkovou úpravou.

Lokalita ŽĎ-B12

Jedná se o převedení nezastavěné plochy (travní porost) na plochu zastavitelnou s využitím pro výstavbu jednoho rodinného domu.

Řešení změny č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno má ryze uzavřený lokální charakter uvnitř katastrálních území obcí Luční Chvojno, Velké Chvojno a Žďár. Nezasahuje do správních území a katastrálních území sousedních obcí a ani do územních plánů těchto obcí.

Ochrana životního prostředí

Návrh změny č. 8 ÚPnSÚ obsahuje a respektuje složky ŽP.

Ochrana krajiny

Území řešené změnou č. 8 leží v krajinářsky exponované poloze. Chráněná krajinná oblast České Středohoří byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČSR č.j. 6883/76 ze dne 19.3.1976.

V současné době je pro existenci CHKO ČS platným právním předpisem zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Územní změny č. 8 ÚPnSÚ se nachází ve IV. zóně ochrany.

Ve všech lokalitách řešených změnou č. 8 se nenacházejí žádné jiné krajinné prvky vyžadující ochrany ve smyslu zákona.

Na základě členění „Typologie české krajiny“ dle ZÚR ÚK je území obce Velké Chvojno začleněno do dvou krajinných celků :

KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a)

KC Severočeské nížiny a pánve (13)

Ochrana a rozvoj hodnot území

Historická struktura sídla

Nebude řešením změny č.8 ÚPnSÚ dotčena. Navrhované rozšíření zastavitelného území obce navazuje na současně zastavěné území obce dle schváleného ÚPnSÚ a jeho dodatků.

Kulturní hodnoty  (památky)

V řešeném území se nevyskytují žádné kulturní památky. Prvky původní kulturní krajiny budou zachovány.

Urbanistické hodnoty

Lokality přímo navazují na současně zastavěné území obce a v žádném případě nebudou narušovat stávající urbanistické hodnoty. Regulativy nové výstavby budou přizpůsobeny požadavkům na stavby v CHKO Ćeské středohoří.

Přírodní hodnoty

Vzhledem k tomu, že území obce Velké Chvojno má ochranu v rámci vyhlášené CHKO České středohoří, nebudou stanovovány další požadavky vůči přírodním hodnotám, které nemají legislativní ochranu.

Nutno však respektovat „významný biotop VB 468“, lokalizovaný na Klíšském potoce v k.ú. Žďár .

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Do řešených území nezasahují bezprostředně žádné lesní porosty.

Územní systémy ekologické stability (ÚSES)

Územím obce Velké Chvojno prochází nadregionální biokoridor NRBK-K4. Jezeří (71) – Stříbrný roh (19), řešených lokalit se však bezprostředně nedotýká.

V těsné blízkosti lokality ŽĎ-B12 prochází v trase Klíšského potoka lokální biokoridor LBK 556 Klíšský potok – Pod Žďárem.

Na Klíšském potoce se nachází v k.ú. Žďár významný biotop VB 468.

Přes lokalitu LCH-ZV1 prochází lokální biokoridor LBK 561. Trasa tohoto biokoridoru bude upravena ve „Změně č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno“ na základě sdělení CHKO České Středohoří ze dne 16.5.2012. Nová – upravená trasa LBK 561 – U Lučního Chvojna bude obcházet z východu lokalitu LCH-ZV1. Celková délka nové trasy lokálního biokoridoru je cca 600 m. Viz. výkresová dokumentace změny č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno.

Všechny výše uvedené prvky ÚSES nutno respektovat:!

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny kolem obcí s řešenými lokalitami nebude ovlivněna záměrem řešeným změnou č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno.

Ostatní :

Nemovité kulturní památky

Nemovité kulturní památky na řešeném území se nevyskytují.

Památkově chráněná území

V řešených lokalitách se památkově chráněná území rovněž nenacházejí.

Archeologická naleziště

V k.ú. Luční Chvojno se nachází dle ÚAP ORP archeologické naleziště. Ve vymezeném prostoru se nachází lokalita LCH-B11. Nutno respektovat!

Obrana státu, civilní ochrana

V řešených lokalitách změnou č.8 ÚPnSÚ nejsou umístěny žádná zařízení a objekty v zájmu obrany státu a civilní ochrany. Zájmy státu byly posouzeny příslušnými dotčenými orgány v rámci veřejného projednání bez požadavků.

Do řešeného území zasahuje pouze „Zájmové území AČR“ (objekt Nakléřov).

Ochrana ložisek nerostných surovin

V území řešeným změnou č.8 ÚPnSÚ nejsou stanoveny žádné dobývací prostory, nenachází se zde ložiska nerostných surovin, CHLÚ a ani ložiska nevyhrazených surovin.

Nezasahují sem z okolních obcí žádná další stanovená ložisková území a neprovádí se těžba ložisek nerostů.

Poddolovaná území a svahové deformace

Nebyly pro dané území zjištěny.

Ochrana vodních zdrojů

V širších územích se vyskytují OP vodních zdrojů II.stupně (B), III.stupně a OP širší.  Do lokalit však nezasahují.

Ovzduší

V případě fosilních paliv, musí být ochrana ovzduší zajištěna dle §16 a §17 zákona č.201/2012 Sb.

Hluk

V území se nevyskytují žádné zdroje hluku.

###### Meliorace – investice do půdy

V k.ú. Velké Chvojno a v k.ú. Luční Chvojno se nacházejí stávající plošné meliorace. V části lokality VCH-VP1 (na p.p.č. 143 a 144, k.ú. Velké Chvojno) byly provedeny meliorace (z r. 1962).

Do okraje lokality LCH-B10 zasahují meliorace (z r. 1962).

Záplavové území ochrana před povodněmi

Na Klíšském potoce v k.ú. Žďár je stanoveno záplavové území Q100 (ZÚ Q100) a aktivní zóna záplavového území (AZZÚ). Plocha lokality ŽĎ-B12, určená pro bydlení se nachází mimo ZÚ a jeho AZZÚ. Jedná se o část p.p.č. 311, k.ú. Žďár, která se nachází již mimo ZÚ a jeho AZZÚ.

Ochrana před účinky radonu

Z průzkumu radonového rizika z roku 1993, provedeného firmou DS Radon Nové Město na Moravě vyplývá, že v Lučním Chvojně je index radonového rizika střední až vysoký, ve Žďáru je index radonového rizika střední hodnoty.

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nebylo zpracováno. Stanovisko k posuzování vlivu na ŽP, vydané KÚ, odb.ŽPaZ Ústí n.L. dne 20.12.2011, JID : 230792/2011/KUUK, č.j. 3306/ZPZ/2011/SEA konstatuje, že změnu č.8 ÚPnSÚ Velké Chvojno není nutno posoudit z hlediska vlivů na ŽP.

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na země-dělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Řešení změny č.8 ÚPnSÚ Velké Chvojno nemění uspořádání krajiny, pouze vymezuje plochy určené pro změnu využití, jako plochy bydlení, plochu veřejného prostranství a plochu zemědělskou.

Z celkové výměry ploch určených k rozvoji je 27736 m2 evidováno v ZPF. Jde o 80,75% celkové výměry ploch 34348 m2. ZPF navržený k zástavbě je v plném rozsahu lokalizován vně zastavěného území obce. Navrhovaným využitím je převážně individuální bydlení v RD. Na lokalitě LCH-ZV1 je navržena kozí farma – pastevní chov koz, včetně zpracování produktů a na lokalitě LCH-VP1 bude zřízen park – veřejné prostranství. Nezastavěné části pozemků jednotlivých lokalit budou ponechány podle svého původního využití.

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou návrhem řešení nijak dotčeny.

- Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Proti návrh změny č.8 ÚPnSÚ Velké Chvojno nebyly uplatněny žádné námitky v souladu s řízením o územním plánu, ve smyslu §52 odst.(2) a (3) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění.

11.Vyhodnocení připomínek

Rovněž nebyly vzneseny žádné připomínky ve smyslu §52 odst.(3) zákona. Stanoviska DO a KÚÚK obsahovala připomínky a jejich posouzení a řešení je součástí samostatného vyhodnocení, jako nedílné přílohy k návrhu ÚPD.

- Grafická část

Grafickou část tvoří výkresy „Vyhodnocení záboru ZPF - 1:2.000“, výkres č. 5.1 u lokalit LCH-B10 a LCH-B11, výkres č.5.2 u lokalit VCH-VP1 a ŽĎ-B12 a výkres č.5.3 u lokality LCH – ZV1, které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č.8 ÚPnSÚ Velké Chvojno. Výkres č.5.4 obsahuje legendu k záboru ZPF.

Poučení :

Proti změně č.8 ÚPnSÚ obce Velké Chvojno vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§173 odst./2/ zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

Místostarosta obce				           Starosta obce

Ve Velkém Chvojně, dne 29.dubna 2013.

Vyvěšeno dne :

Nabytí účinnosti dne :